Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 26-2013 Заказчик: Администрация МО город Конаково |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КОНАКОВО

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»				Ю.Н. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2013г.

СОСТАВ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО г. Конаково

| № п/п | Наименование раздела | гриф | Масштаб*, формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. | н/с | М 1:5 000 |  |
| 3 | Карта границ населенных пунктов | н/с | М 1:10 000 |  |
| 4 | Карта функциональных зон поселения | н/с | М 1:5 000 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта ген. плана в текстовой форме: |
| 4 | Том I. Климат, природные ресурсы, современное состояние окружающей среды. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 5 | Том II. Современное состояние, обоснование вариантов размещения объектов местного значения | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта ген. плана в графической форме: |
| 6 | Положение МО город Конаково в составе Конаковского района Тверской области | н/с | М 1:100 000 |  |
| 7 | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | М 1:5 000 |  |
| 8 | Карта зон с особыми условиями использования территории | н/с | М 1:5 000 |  |
| 9 | Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | М 1:5 000 |  |
| 10 | Карта социальной инфраструктуры | н/с | М 1:10 000 |  |
| 11 | Карта транспортной инфраструктуры | н/с | М 1:10 000 |  |
| 12 | Карта развития объектов водоснабжения, водоотведения и инженерной подготовки | н/с | М 1:5 000 |  |
| 13 | Карта развития объектов энергоснабжения и связи | н/с | М 1:5 000 |  |
| 14 | Карта перспективного использования территории (проектный план) | н/с | М 1:5 000 |  |

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	руководитель проекта, заслуженный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук

Прохоров А.Ю.	главный архитектор проекта

Буняева Е.Ю.	руководитель группы

Хитева Е.О.	архитектор

Кизицкий М.И. – 	эксперт-экономист градостроительства ООО «НПО»ЮРГЦ» кандидат географических наук, доцент ЮФУ

Крюкова В.В. – 	старший экономист градостроительства ООО НПО «ЮРГЦ»

при участии: 	архитектора Чеботарева Д.В., инженеров-проектировщиков Хохлачева Р.В., Шека Т. В. техника-проектировщика I категории Даньшиной Т.А.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Графические материалы схемы разработаны с использованием ГИС «Object Land 2.6.3». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office 2010», «FineReader 9.0».

Настоящий проект подготовлен на топографической подоснове М 1:2000, 2013г, переданной администрацией города Конаково.

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО»ЮРГЦ».

Содержание

Введение	6

Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.	9

Раздел 2. Сведения о функциональных зонах.	24

1.	Жилые зоны:	24

1.1.	Зона индивидуальной жилой застройки.	24

1.2.	Зона малоэтажной жилой застройки	27

1.3.	Зона среднеэтажной жилой застройки	29

1.4.	Зона многоэтажной жилой застройки	31

1.5.	Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства	33

2.	Общественно-деловые зоны:	35

2.1.	Зона общественно-деловой застройки	35

2.2.	Зона объектов коммерческого назначения	37

2.3.	Зона культовых объектов.	39

2.4.	Зона объектов социального назначения	40

2.5.	Зона средних специальных учебных заведений	41

2.6.	Зона школ и детских садов	42

2.7.	Зона общественной застройки вдоль магистралей	43

3.	Производственные зоны:	45

3.1.	Промышленная зона	45

3.2.	Зона коммунальных объектов	46

4.	Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:	47

4.1.	Зона объектов инженерной инфраструктуры	47

4.2.	Зона транспортной инфраструктуры	48

4.3.	Зона улично-дорожной сети	49

5.	Рекреационные зоны:	50

5.1.	Зона объектов физкультуры и спорта	50

5.2.	Зона парков	52

5.3.	Зона скверов и уличного озеленения	54

5.4.	Зона отдыха и туризма	56

5.5.	Зона городских лесов	58

6.	Зоны сельскохозяйственного использования:	59

6.1.	Зона сельхозугодий	59

6.2.	Зона сельскохозяйственных предприятий	60

7.	Зоны специального назначения:	61

7.1.	Зона размещения военных объектов	61

7.2.	Зона зелёных насаждений специального назначения	62

8.	Зоны природных ландшафтов:	63

8.1.	Зона природных ландшафтов	63

### Введение

Генеральный план МО городское поселение город Конаково Конаковского района Тверской области разработан обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом №07 от 12 августа 2013г.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- положения статей Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- региональные нормативы градостроительного проектирования Тверской области (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.09.2012 N 523-пп)

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 								2012г.

Первая очередь реализации генерального плана 			2022г.

Расчётный срок 								2032г.

В составе генерального плана также даны предложения на отдалённую перспективу – после 2032г.

Генеральный план – основной документ территориального планирования МО городское поселение город Конаково, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Тверской области, Конаковского района и соседних муниципальных образований.

Целью является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования территории, ее устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития территории, заложенные в проекте генерального плана, частично являются самостоятельной разработкой проекта генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Российской Федерации, Тверской области, Администрации Конаковского района и МО ГП город Конаково и иных организаций. Генеральный план не является директивным документом по развитию территории городского поселения, а представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

При подготовке проекта генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области («Тверьстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления области, органов местного самоуправления и прочих организаций, данные собственных исследований состояния различных сфер жизнедеятельности на территории сельсовета.

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» провёл сбор исходных данных от администрации городского поселения, министерств и ведомств области, было проведено анкетирование предприятий и организаций, учреждений здравоохранения, образования, культуры, были  запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации.

В августе 2013 г. было проведено анкетирование предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования. Около 70% из них откликнулись на анкеты, разосланные от имени администрации МО г. Конаково, и дали свои ответы по параметрам современного состояния предприятий, планируемым ими перспективам развития и т.п., что позволило скоординировать проектные решения генерального плана и намерения по развитию территории органов местного самоуправления и основных предприятий и организаций на территории городского поселения.

В августе - сентябре 2013 г. группой сотрудников «ЮРГЦ» было проведено натурное обследование территории и рабочие встречи со специалистами  администрации городского поселения, предприятий и учреждений. В ходе встреч обсуждались намерения по развитию инфраструктуры, перспективы социально-экономического развития территорий.

Работы над проектом генерального плана выполнялись в соответствии с решениями разработанной и утвержденной  схемы территориального планирования Тверской области, выполненной ЦНИП «Градостроительства» и с учетом предложений, содержащихся в схеме территориального планирования Конаковского района, выполненной НПИ ПП «ЭНКО» в 2010г.

*     *     *

Работу над проектом генерального плана осложняло отсутствие полного статистического наблюдения на территории городского поселения, что затрудняло выполнение задачи дифференциации показателей социально-экономического и планировочного развития применительно к отдельным предприятиям и территориям в границах городского поселения. Ввиду вышеизложенного часть показателей социально-экономического и пространственного развития территории не может быть детализирована авторами проекта применительно к отдельным местам приложения труда.

В ходе подготовки проекта был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

На завершающем этапе подготовки генерального плана основные проектные решения были согласованы с Администрацией МО город Конаково на рабочем совещании 17 октября 2013г.

*     *     *

Общее состояние и качество среды обитания является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе территорий за размещение государственных и частных инвестиций. Разработка генерального плана МО ГП город Конаково как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды территории муниципального образования и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании общероссийской репутации города (муниципального образования) как территории, предполагающей комплексное развитие в своих границах энергетических, промышленных, рекреационных и транспортных предприятий и организаций, с формированием комфортной среды проживания населения.

### Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейный объект | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, организация благоустройства территории поселения | Строительство (реконструкция) грузовой (объездной) автодороги | Общая длина 6,4 км, в том числе новое строительство - км, реконструкция 2,5 км. ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части 7,5 м. Ширина тротуара 1х1,2 м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, на территории восточной промышленной зоны (восточнее железной дороги) от ул. Белавинская до железнодорожного переезда в районе ГРЭС | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2 | Линейные объекты |  | Магистральные улицы общегородского значения с регулируемым движением (реконструкция дорожного покрытия и инженерных сооружений на улицах города). | Общая длина 12,5 км, в том числе новое строительство - км, реконструкция - км. ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части 8 м. Ширина тротуара 2х1,75 м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, улицы: Свободы, Энергетиков, Белавинская, Учебная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3 | Линейные объекты |  | Магистральные улицы районного значения (реконструкция и новое строительство автодорог и инженерных сооружений). | Общая длина 21,0 км, в том числе новое строительство - км, реконструкция - км. Ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части 7 м. Ширина тротуара 2х1,2 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, пр. Ленина, ул. Баксакова, ул. Строителей, ул. Революции, ул. Кооперативная, ул. Гоголя, ул. Чапаева, ул. Октябрьская ул. Лиговка от ул. Октябрьская до ул. Баскакова, ул. Весенняя, ул. Зеленый | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 4 | Линейный объект |  | Строительство транспортной развязки в 1-м уровне | Транспортная развязка в 1-м уровне. Применить индивидуальный проект. | г. Конаково, на пересечении ул. Энергетиков и пр. Ленина. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 5 | Линейный объект |  | Строительство транспортной развязки в 1-м уровне | Транспортная развязка в 1-м уровне. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, на пересечении ул. Свободы и ул. Старопочтовая. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 6 | Линейный объект |  | Строительство транспортной развязки в 1-м уровне | Транспортная развязка в 1-м уровне. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, на пересечении ул. Учебная и ул. Белавинская. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 7 | Линейные объекты |  | Строительство системы велодорожек на территории города и МО связывающих между собой основные микрорайоны города, общественный центр, промышленные и рекреационные объекты. | Общая длина 49,7 км. Применить типовые решения. | На территории города и МО связывающих между собой основные микрорайоны города, общественный центр, промышленные и рекреационные объекты. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 8 | Линейный объект |  | Строительство автодороги по ул. Лиговка при переносе автодороги с набережной р. Донховка | Длина 3,9 км. ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части 8 м. Ширина тротуара 2х1,75 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, участок ул. Лиговка от ул. Белавинская до ул. Баскакова | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 9 | Объекты капитального строительства |  | Реконструкция автодорожных мостов на р. Донховка в створе с ул. Энергетиков и ул. Старопочтовая | Реконструкция автодорожных мостов в целях обеспечения пропуска судов к набережной формируемого общественного центра «PLATHALL». | г. Конаково, автодорожные мосты на р. Донховка в створе с ул. Энергетиков и ул. Старопочтовая | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 10 | Объект капитального строительства |  | Строительство пешеходного моста | Пешеходный мост, длина 10,5 м, ширина 1,4м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, р. Донховка в створе с ул. Южная и ул. Вокзальная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 11 | Объекты капитального строительства | Организация в границах поселения водоснабжения населения | Строительство станции очистки воды и здания лаборатории | Станция очистки воды производительностью 8,5 тыс. м3 сутки, здание лаборатории, применить типовой проект | г. Конаково, на территории водозабора «Центральный». | Устанавливается зона охраны источника питьевого водоснабжения 1 пояса в границах земельного отвода, 2,3 в соответствии с проектом |
| 12 | Объект капитального строительства |  | Строительство 2-х новых скважин | Применить типовой проект | г. Конаково, на водозаборе «Центральный». | Устанавливается зона охраны источника питьевого водоснабжения 1 пояса в границах земельного отвода, 2,3 в соответствии с проектом |
| 13 | Объект капитального строительства |  | Строительство новой скважины | Применить типовой проект | г. Конаково, на водозаборе «Южный». | Устанавливается зона охраны источника питьевого водоснабжения 1 пояса в границах земельного отвода, 2,3 в соответствии с проектом |
| 14 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 200 мм длиной 2000 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от дюкера №2 через р. Донховка по ул. 1-я Набережная до начала ул. Свободы. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 15 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 200 мм длиной 600 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от дюкера №2 через р. Донховка до ул. Радищева | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 16 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 250 мм длиной 220 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от пер. Полевого до ул. Кооперативной. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 17 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 200 мм длиной 700 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от Красноармейская до ул. Белавинская. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 18 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 200 мм длиной 300м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от ул. Пролетарская по ул. Красноармейской до ул. Комсомольская. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 19 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 250 мм длиной 1300 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от ВНС «Южная» до ул. Вокзальная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 20 | Линейный объект |  | Строительство кольцевого водопровода | Диаметром 150мм, длиной 900 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от ул. Воровского до ул. Дачная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется. |
| 21 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 200 мм длиной 1300 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от ул. Колхозная до ул. Комсомольская. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 22 | Линейный объект |  | Строительство кольцевого магистрального водопровода | Диаметром 200 мм длиной 3400 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от ул. Колхозная до ул. Кооперативная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 23 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 200 мм длиной 1900 м. Применить типовое проектное решение | г. Конаково, от ул. Свободы до ул. Колхозная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 24 | Линейный объект |  | Строительство магистрального водопровода | Диаметром 200 мм длиной 1100 м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, от ул. Новой по ул. Свободы до Больничного городка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 25 | Объект капитального строительства | Организация в границах поселения водоотведения | Реконструкция существующих объектов ОКС. | Реконструкция в целях повышения степени очистки до параметров соответствующих нормативным требованиям. Применить типовое проектное решение | МО г. Конаково, в восточной части городского поселения | Устанавливается санитарно-защитная зона до 300м. |
| 26 | Объект капитального строительства |  | Строительство КНС | КНС, Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, в районе фаянсового завода. | Устанавливается санитарно-защитная зона до 20м. |
| 27 | Объект капитального строительства |  | Строительство КНС | КНС, Применить типовое проектное решение. | г. Конаково на ул. Промышленная. | Устанавливается санитарно-защитная зона до 20м. |
| 28 | Объект капитального строительства |  | Реконструкция КНС «Север». | КНС, Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, КНС «Север». | Устанавливается санитарно-защитная зона до 20м. |
| 29 | Объект капитального строительства |  | Реконструкция КНС «ПМК». | КНС, Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, КНС «ПМК» | Устанавливается санитарно-защитная зона до 20м. |
| 30 | Линейный объект |  | Строительство самотечного канализационного коллектора | Самотечны канализационный коллектор, диаметром 200мм, длиной 600м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, по ул. 1-я Набережная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 31 | Объект капитального строительства. Линейный объект |  | Строительство южного канализационного комплекса, | КНС, самотечный коллектор диаметром 250мм, длиной 1200м и напорный трубопровод диаметром 200мм и длиной 600м с дюкером. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, КНС в районе старого железнодорожного моста через р. Донховка. | Устанавливается санитарно-защитная зона от КНС до 20м. Установление зон с особыми условиями использования территории от трубопроводов не требуется |
| 32 | Линейный объект |  | Строительство разгрузочного коллектора. | Разгрузочный коллектор диаметром 200мм, длиной 750м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, по ул. 1-я Набережная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 33 | Линейный объект |  | Строительство разгрузочного коллектора. | Разгрузочный коллектор от АТП диаметром 300мм, длиной 900м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, от АТП. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 34 | Линейный объект |  | Строительство канализационного напорного коллектора. | Канализационный напорный коллектор диаметром 600мм длиной 5800м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, до городских очистных сооружений | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 35 | Линейный объект |  | Строительство канализационного напорного коллектора. | Канализационный напорный коллектор диаметром 500мм длиной 2350м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, от КНС «Центральная» до ул. Промышленная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 36 | Линейный объект |  | Строительство канализационного напорного коллектора. | Канализационный напорный коллектор диаметром 400мм длиной 4800м Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, от КНС «Полтеевская» до ул. Промышленная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 37 | Линейный объект |  | Строительство канализационного напорного коллектора. | Канализационный напорный коллектор диаметром 250мм длиной 2000м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, от КНС «Север» до ул. Промышленная. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 38 | Линейный объект |  | Строительство канализационного напорного коллектора. | Канализационный напорный коллектор диаметром 250мм длиной 500м Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, от КНС «ЗИК». | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 39 | Линейный объект |  | Строительство канализационного напорного коллектора. | Канализационный напорный коллектор диаметром 250мм длиной 1000м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, от КНС «Лебедь». | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 40 | Линейный объект |  | Строительство канализационного напорного коллектора. | Канализационный напорный коллектор диаметром 250мм длиной 850м. Применить типовое проектное решение. | г. Конаково, от КНС «ЗСК». | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 41 | Линейные объекты | Организация в границах поселения водоотведения | Объекты ливневой канализации: очистные сооружения и сети | Строительство очистных сооружений, закрытых сетей ливневой канализации. Открытых сетей ливневой канализации (бетонных лотков, канав, кюветов), Строительство дождевых насосных станций (ДНС). (в соответствии с проектом) | г. Конаково, (в соответствии с проектом) | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 42 |  | Организация в границах поселения электроснабжения населения | Реконструкция и модернизации оборудования ПС 35/6 кВ «Тяговая», 35/6 кВ «КФЗ», 35/6 кВ «ЗМИ», 35/6 кВ «ЗСК». | ПС 35/6 кВ «Тяговая», 35/6 кВ «КФЗ», 35/6 кВ «ЗМИ», 35/6 кВ «ЗСК». | г. Конаково, ПС 35/6 кВ «Тяговая», 35/6 кВ «КФЗ», 35/6 кВ «ЗМИ», 35/6 кВ «ЗСК». | Устанавливается охранная зона |
| 43 | Объекты капитального строительства, оборудование |  | Реконструкция и модернизации оборудования РП-1, РП-2, РП-3. | РП-1, РП-2, РП-3. | г. Конаково, РП-1, РП-2, РП-3. | Устанавливается охранная зона |
| 44 | Линейные объекты |  | Реконструкция и модернизации изношенных ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ | Реконструкция и модернизации изношенных ВЛ 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ЛЭП 6 кВ, ЛЭП 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов. | МО г. Конаково, | Устанавливается охранная зона 20-10м |
| 45 | Линейные объекты, оборудование |  | Строительство новых, современных ЛЭП 6 (10) кВ и трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ | ВЛ 6 кВ протяженностью 11 км, ТП в количестве 20 шт., с использованием новых материалов, установка нового энергосберегающего оборудования. | г. Конаково, в районах в проектируемой жилой застройке г. Конаково. | Устанавливается охранная зона 2-10м |
| 46 | Линейный объект |  | Строительство кабельной линии 6 кВ | Кабельная линия 6 кВ, длина м | г. Конаково, от ТП «Александровка» до ТП КНС «Север». | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 47 | Оборудование | Организация в границах поселения газоснабжения населения | Строительство дополнительных ГРП и ШРП | ГРП и ГРПШ применить типовые решения.. | г. Конаково, на территории существующей и проектируемой жилой застройки г. Конаково. | Устанавливается охранная зона |
| 48 | Линейный объект |  | Строительство газопровода среднего давления с установкой ГРП | Строительство газопровода среднего давления с установкой ГРП и последующей газификацией жилой застройки. | г. Конаково, от ГРС «Конаково» до микрорайона «Заборье». | Устанавливается охранная зона |
| 49 | Линейные объекты |  | Строительство новых газораспределительных сетей среднего и низкого давления | Газопроводы среднего и низкого давления. | г. Конаково, в районах проектируемой жилой застройки г. Конаково. | Устанавливается охранная зона в зависимости от давления и типа прокладки |
| 50 | Объект капитального строительства, оборудование | Организация в границах поселения теплоснабжения населения | Реконструкция водогрейной котельной. | Реконструкция водогрейной котельной с заменой оборудования с установкой газопоршневых установок | г. Конаково, в восточном промышленном районе | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в проекте |
| 51 | Линейный объект |  | Строительство новой магистральной теплотрассы | Магистральная теплотрасса протяженностью 3758м, применить типовое решение. | г. Конаково, в районе ул. Александровка и ул. Лиговка. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 52 | Объект капитального строительства |  | Строительство водогрейной котельной | Водогрейная котельная мощностью 3,2 Гкал/час | МО г. Конаково, на территории строящегося коттеджного поселка в районе д. Вахромеево. | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в проекте |
| 53 | Объект капитального строительства |  | Строительство водогрейной котельной | Водогрейная котельная «Дом отдыха» мощностью 0,68 Гкал/час | МО г. Конаково, в районе д. Карачарово. | Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в проекте |
| 54 | Территория | Организация благоустройства и озеленения территории поселения, создание условий для массового отдыха | Создание системы озелененных благоустроенных территорий в г. Конаково с использованием существующих озелененных и благоустроенных территорий | Площадь 38,5 га | г. Конаково, на берегу Иваньковского водохранилища и р. Донховка (до пер. Железнодорожный) | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 55 | Территория |  | Реконструкция городского сквера с выполнением комплексного благоустройства территории. | Площадь 1,0 га | г. Конаково, ул. Энергетиков | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 56 | Территория |  | Реконструкция городского сквера с выполнением комплексного благоустройства территории. | Площадь 0,6 га | г. Конаково, ул. Баскакова, пер. Торговый | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 57 | Территория |  | Реконструкция городского сквера с выполнением комплексного благоустройства территории. | Площадь 1,1 га | г. Конаково, ул. Ворохова | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 58 | Территория |  | Реконструкция существующего сквера с выполнением комплексного благоустройства территории. | Площадь 0,3 га | г. Конаково, Комсомольский сквер по ул. Победы | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 59 | Территория |  | Реконструкция существующего городского сквера с выполнением комплексного благоустройства территории. | Площадь 2,7 га | г. Конаково, в районе фаянсового завода по ул. Строителей | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 60 | Территория |  | Организация городского сквера с выполнением комплексного благоустройства территории. | Площадь 2,1 га | г. Конаково, на существующей озелененной территории между ул. Пригородная и берегом Иваньковского водохранилища | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 61 | Территория |  | Оборудование городских пляжей и зон отдыха | Площадь 0,8 га | г. Конаково, на берегу Иваньковского водохранилища и р. Донховка. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 62 | Территория |  | Обустройство набережной | Площадь 3,3 га | г. Конаково, на участке берега р. Сучок от ул. Зеленый Бор до ул. Весенняя. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 63 | Объект капитального строительства | Создание условий для организации досуга и обеспечения поселения услугами культуры, физической культуры и массового спорта, | Городской стадион без стационарных трибун | Применить типовые проектные решения | г. Конаково, стадион Энергетического колледжа | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 64 | Линейные объекты | Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | Подъезды (5 шт.) с твердым покрытием к открытым водоемам | Ширина твердого покрытия 3,5 м. | МО г. Конаково, (согласно прилагаемой схеме) | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |

### Раздел 2. Сведения о функциональных зонах.

# Жилые зоны:

## Зона индивидуальной жилой застройки.

Назначение функциональной зоны:

Размещение преимущественно индивидуальных жилых домов, в т.ч. с приусадебными участками, малоэтажных жилых домов (блокированных, секционных и коттеджного типа), а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

плотность населения в пределах функциональной зоны:

максимальная 180 чел./га;

минимальная 40 чел./га;

средняя расчётная 140 чел./га

плотность жилого фонда в пределах функциональной зоны:

максимальная 3500 кв.м./га;

минимальная 800 кв.м./га;

средняя расчётная 2500 кв.м./га

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,4

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства 1000 кв.м.;

для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунально-бытового обслуживания 1200 кв.м.

минимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства 400 кв.м.;

размеры (длина, ширина) земельного участка:

минимальная длина по фронту улицы 20м.

коэффициент застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства не менее 0,2;

для прочих земельных участков не нормируется;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства не менее 0,25;

для прочих земельных участков не нормируется;

процент озеленения земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства не менее 30;

для прочих земельных участков не нормируется;

требования к ограждению земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства высота ограждения не более 1,80м над средней планировочной отметкой земли,;

для прочих земельных участков не нормируется;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех объектов капитального строительства – 3;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

индивидуальные жилые дома;

малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа) жилые дома;

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,

административные объекты

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского поселения;

- в области создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского поселения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

- поселения в области обеспечения условий для развития на территории городского поселения физической культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

- в области резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд.

## Зона малоэтажной жилой застройки

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством этажей не более 3, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

плотность населения в пределах функциональной зоны:

максимальная 400 чел./га;

минимальная 120 чел./га;

средняя расчётная 280 чел./га

плотность жилого фонда в пределах функциональной зоны:

максимальная 5000 кв.м./га;

минимальная 1500 кв.м./га;

средняя расчётная 3500 кв.м./га

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,7

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунально-бытового обслуживания 1200 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не более 0,6;

для прочих земельных участков не нормируется;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не более 2,0;

для прочих земельных участков не нормируется;

процент озеленения земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не менее 15;

для прочих земельных участков не нормируется;

требования к ограждению земельного участка:

не допускается ограждение земельных участков многоквартирных домов;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех объектов капитального строительства – 3;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

малоэтажные (блокированные, секционные) жилые дома;

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,

административные объекты

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского поселения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

## Зона среднеэтажной жилой застройки

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством этажей от 4 до 5, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

плотность населения в пределах функциональной зоны:

максимальная 420 чел./га;

минимальная 150 чел./га;

средняя расчётная 350 чел./га

плотность жилого фонда в пределах функциональной зоны:

максимальная 6000 кв.м./га;

минимальная 3000 кв.м./га;

средняя расчётная 5000 кв.м./га

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,7

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунально-бытового обслуживания 1600 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не более 0,5;

для прочих земельных участков не нормируется;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не более 4,5;

для прочих земельных участков не нормируется;

процент озеленения земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не менее 20;

для прочих земельных участков не нормируется;

требования к ограждению земельного участка:

не допускается ограждение земельных участков многоквартирных домов;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для многоквартирных домов – 5;

минимальное для многоквартирных домов - 4;

максимальное для прочих объектов капитального строительства – 5;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

среднеэтажные (от 4 до 5 этажей) жилые дома;

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,

административные объекты

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского поселения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

- в области обеспечения условий для развития на территории городского поселения физической культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

## Зона многоэтажной жилой застройки

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством этажей более 5, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

плотность населения в пределах функциональной зоны:

максимальная 450 чел./га;

минимальная 300 чел./га;

средняя расчётная 400 чел./га

плотность жилого фонда в пределах функциональной зоны:

максимальная 8000 кв.м./га;

минимальная 5400 кв.м./га;

средняя расчётная 6500 кв.м./га

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,6

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунально-бытового обслуживания 1500 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не более 0,4;

для прочих земельных участков не нормируется;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не более 6,4;

для прочих земельных участков не нормируется;

процент озеленения земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения многоквартирных домов не менее 25;

для прочих земельных участков не нормируется;

требования к ограждению земельного участка:

не допускается ограждение земельных участков многоквартирных домов;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для многоквартирных домов – 14;

минимальное для многоквартирных домов - 6;

максимальное для прочих объектов капитального строительства – 9;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

многоэтажные (более 9 этажей) жилые дома;

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,

административные объекты

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского поселения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

- в области обеспечения условий для развития на территории городского поселения физической культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

## Зона, предназначенная для ведения дачного хозяйства

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков, а также сопутствующих им объектов культурно-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,2

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков 800 кв.м.;

для земельных участков, выделенных для размещения объектов розничной торговли и коммунально-бытового обслуживания 400 кв.м.

минимальная площадь земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков 300 кв.м.;

размеры (длина, ширина) земельного участка:

минимальная длина по фронту улицы 15м.

коэффициент застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков не более 0,4;

для прочих земельных участков не нормируется;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для земельных участков, выделенных для размещения садовых и дачных домов, садовых и дачных участков не более 0,8;

для прочих земельных участков не нормируется;

требования к ограждению земельного участка:

для всех земельных участков высота ограждения не более 1,8 м над средней планировочной отметкой земли;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех объектов капитального строительства – 3 (надземных – не более 2).

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

садовые и дачные дома;

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты;

объекты сельскохозяйственного производства.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области резервирования земель и изъятия, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд.

# Общественно-деловые зоны:

## Зона общественно-деловой застройки

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых объектов, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,8

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для всех видов использования не более 5000 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 0,6;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 1,0;

процент озеленения земельного участка:

для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м., не менее 20 при площади участка до 1000 кв.м., не менее 30 при площади участка 1000 кв.м. и более;

для участков площадью менее 300 кв.м. процент озеленения не нормируется;

требования к ограждению земельного участка:

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6м;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для офисно-деловых и гостиничных зданий – 14;

максимальное для всех прочих объектов капитального строительства – 6;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,

административные объекты;

офисы, банки, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты, культурно-досуговые центры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

## Зона объектов коммерческого назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов торговли (преимущественно крупных и(или) обособленно расположенных) и коммунально-бытового назначения, вспомогательной инфраструктуры

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,8

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для всех видов использования не более 5000 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 0,6;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 3,0;

процент озеленения земельного участка:

для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м., не менее 20 при площади участка до 1000 кв.м., не менее 30 при площади участка 1000 кв.м. и более;

для участков площадью менее 300 кв.м. процент озеленения не нормируется;

требования к ограждению земельного участка:

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6м;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для офисно-деловых и гостиничных зданий – 16;

максимальное для всех прочих объектов капитального строительства – 9;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания,

административные объекты;

офисы, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты, культурно-досуговые центры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

## Зона культовых объектов.

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения культовых объектов, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 25;

требования к ограждению земельного участка:

высота ограждения не более 1,8м, ограждение ажурное (прозрачное) не менее чем на 1/3 от всей площади;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

высота объектов капитального строительства:

максимальная – 75м;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты для отправления культа, вспомогательная инфраструктура

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного значения в пределах зоны не планируется.

## Зона объектов социального назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 30;

требования к ограждению земельного участка:

высота ограждения не более 2,0м;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 7;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты здравоохранения, социального обеспечения

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского поселения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

## Зона средних специальных учебных заведений

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов высшего и среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 20;

требования к ограждению земельного участка:

высота ограждения не более 2,0м;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 7;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты высшего и среднего специального образования, вспомогательной инфраструктуры.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

## Зона школ и детских садов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения общеобразовательных и специализированных школ, детских дошкольных учреждений и вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 30;

требования к ограждению земельного участка:

высота ограждения не более 2,0м;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 3 надземных (для детских дошкольных учреждений 2);

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

общеобразовательные и специализированные школы, детские дошкольные учреждения всех типов и вспомогательная инфраструктура.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организации предоставления дополнительного образования детям;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

## Зона общественной застройки вдоль магистралей

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов торговли и обслуживания, объектов административного и коммунально-бытового назначения, транспортного обслуживания и вспомогательной инфраструктуры

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,8

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для всех видов использования не более 5000 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 0,6;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 3,0;

процент озеленения земельного участка:

для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м., не менее 20 при площади участка до 1000 кв.м., не менее 30 при площади участка 1000 кв.м. и более;

для участков площадью менее 300 кв.м. процент озеленения не нормируется;

требования к ограждению земельного участка:

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6м;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для офисно-деловых и гостиничных зданий – 4;

максимальное для всех прочих объектов капитального строительства – 3;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты торговли, мелкооптовые объекты, объекты общественного питания, культурно-бытового обслуживания,

административные объекты;

офисы, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты, культурно-досуговые центры;

объекты обслуживания транспорта (АЗС, СТО)

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере более 50м.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области организации библиотечного обслуживания населения городского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры;

# Производственные зоны:

## Промышленная зона

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов производственного назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 10;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты производственного назначения, вспомогательная инфраструктура.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области"  планируется  размещение следующих объектов регионального значения в пределах зоны

      - Модернизация и реконструкция Конаковской ГРЭС;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

## Зона коммунальных объектов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов коммунального назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 10;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты коммунального назначения, вспомогательная инфраструктура.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

# Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

## Зона объектов инженерной инфраструктуры

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения крупных объектов инженерного обеспечения городского поселения и сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты инженерного обеспечения городского поселения и сопутствующей инфраструктуры.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области"  планируется  размещение следующих объектов регионального значения в пределах зоны

      - Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Конаково;

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

## Зона транспортной инфраструктуры

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения линейных объектов и обслуживающей инфраструктуры внешнего автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта.

инфраструктуры городского общественного транспорта.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

линейные объекты и обслуживающая инфраструктура внешнего автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта.

инфраструктуры городского общественного транспорта.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

## Зона улично-дорожной сети

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения элементов улично-дорожной сети (дорожного покрытия, тротуаров, озеленения, стоянок).

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Объекты капитального строительства не размещаются.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области создания условий для жилищного строительства на территории городского поселения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

- в области резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах городского поселения для муниципальных нужд.

# Рекреационные зоны:

## Зона объектов физкультуры и спорта

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения плоскостных сооружений и объектов капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,8;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 3,0;

требования к ограждению земельного участка:

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6м;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующая инфраструктура.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием физкультурно-спортивных объектов, либо с развлекательными функциями.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области обеспечения условий для развития на территории городского поселения физической культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

## Зона парков

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения парков, включая зелёные насаждения, дорожно-тропиночную сеть, объекты развлекательного назначения, общественного питания, в т.ч. сезонные.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,1

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,4;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 1,0;

требования к ограждению земельного участка:

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6м;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 3 (надземных);

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты общественного питания, развлекательные объекты, в т.ч. сезонные.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием парка, либо с развлекательными функциями.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области обеспечения условий для развития на территории городского поселения физической культуры;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

## Зона скверов и уличного озеленения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений и дорожно-тропиночной сети на территории скверов, бульваров, набережных, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,05

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,4;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,6;

требования к ограждению земельного участка:

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6м;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 (надземных);

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного типа.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием сквера, бульвар, набережной, либо с развлекательными функциями.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

## Зона отдыха и туризма

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений, пляжей и дорожно-тропиночной сети на территории населенных пунктов не выделенных в скверы и бульвары.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,05

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,2;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,2

требования к ограждению земельного участка:

допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей, высота ограждения не более 1,6м;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 (надземных);

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного типа.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием объектов отдыха и туризма и с развлекательными функциями.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения;

- в области организации благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

## Зона городских лесов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков городских лесов и объектов, предусмотренных лесным регламентом.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные лесным регламентом.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения.

# Зоны сельскохозяйственного использования:

## Зона сельхозугодий

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях сельскохозяйственного использования в составе земель населённого пункта.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения.

## Зона сельскохозяйственных предприятий

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов производственного назначения, связанных с выращиванием, хранением, первичной переработкой и транспортировкой продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения.

# Зоны специального назначения:

## Зона размещения военных объектов

Предназначена для размещения объектов капитального строительства и земельных участков, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности, охраны правопорядка, иных видов деятельности, связанных с особым (закрытым) режимом эксплуатации.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не совпадающие с целевым назначением зоны.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом размещение объектов местного значения в пределах зоны не планируется.

## Зона зелёных насаждений специального назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях:

- в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения;

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения.

# Зоны природных ландшафтов:

## Зона природных ландшафтов

Назначение функциональной зоны:

Выделена на землях, сохранивших естественный природный ландшафт (пойменные территории, луга, леса, степная растительность и т.п., кроме лесных насаждений).

Сведения о планируемых для размещения в пределах функциональной зоны объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения:

В соответствии  со схемой территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения в пределах МО город Конаково не планируется.

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования  объектах регионального значения:

В соответствии со схемой территориального планирования Тверской области, утверждённой Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2012 N 806-пп "Об утверждении схемы территориального планирования Тверской области" размещение объектов регионального значения в пределах зоны не планируется.

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

В соответствии с настоящим генеральным планом в пределах зоны планируется разместить объекты местного значения в следующих областях в области организации в границах городского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения.

# Footnotes

Может в своем составе содержать фрагменты границ отдельных населенных пунктов в М 1:2 000

Письмо №1396 от 12.08.2013г.

Введение не входит в состав положения о территориальном планировании и, соответственно, не подлежит опубликованию и утверждению.

В редакции на 25.03.2011г.

Перечислены объекты местного значения находящиеся в полномочиях поселения в соответствии с п.5 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и Приложением 6 к региональным нормативам градостроительного проектирования Тверской области (в ред. Постановления Правительства Тверской области от 12.09.2012 N 523-пп)

Установлено в соответствии с ст. 14 Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Не обозначены в графической части проекта

Наименование функциональных зон принято в соответствии с п.1.4.3. Областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области утвержденных Постановлением администрации Тверской области от 14.06.11г. №283.